## Slide 1
De CV Installatie
Energie

## Slide 2
De gasmeter

## Slide 3
Energie in huis

## Slide 4
De CV
Expansievat
Radiator
Pomp
Brander
Warmtewisselaar

## Slide 5
Water rondpompen
Er gaat even veel water naar als van de radiatoren af.
De totaalstroom = stroom radiator 1 + stroom radiator 2

## Slide 6
Soorten water stromen
3 Radiatoren aangesloten op de ketel
SERIE
PARALLEL
A
B
C
EN WAT IS DIT DAN?

## Slide 7
Serie
Wat gebeurd er met het water?
2L/s
?L/s
?L/s
A
B
In een SERIE
Stroomsterktetotaal = StroomsterkteA = StroomsterkteB

## Slide 8
Paralellel
2 Radiatoren aangesloten op de ketel
2L/s
?L/s
?L/s
?L/s
?L/s
?L/s
A
B
In een PARALLEL
Stroomsterktetotaal = StroomsterkteA + StroomsterkteB

## Slide 9
A
B
C
?L/s
2 L/s
3 L/s
? L/s
2 L/s
? L/s
Combinatie

## Slide 10
Onthouden
In een SERIE
Stroomsterktetotaal = StroomsterkteA = StroomsterkteB
In een PARALLEL
Stroomsterktetotaal = StroomsterkteA + StroomsterkteB
Stroomsterkte = V / t
Stroomsterkte = volume / tijd
Onthouden
Gebruik de GFIBAC methode
Maak een tekening

## Slide 11
A
B
C
Opdracht 1
De totale stroomsterkte is 20L/min. De stroomsterkte door radiator C is 8L/min.
a) Hoe groot is de stroomsterkte door A?
b) Hoe veranderd de stroomsterkte in C als we de stoomsterkte in B verkleinen?
Oefeningen

## Slide 12
A
B
C
Opdracht 4
a) 20-8 = 12 L/min
b) De stroomsterkte door C zal vergroten
Oefeningen

## Slide 13
Energie omzetting
Elektriciteits centrale
Beweging naar
Elektriciteit
(generator)
Elektriciteit naar
Elektriciteit
(transformator)
Chemische energie
Naar warmte
Warmte naar stroming
(Beweging)
Stroming naar draaien
(beweging)
(Turbine)