## Slide 1
Energie: Grootheden en eenheden
Energie

## Slide 2
Vermogen (P) in Watt (W)
                Het elektrische vermogen van een apparaat geeft aan in welk tempo het apparaat elektrische energie gaat verbruiken;
                Bij vermogen staat het apparaat niet aan.
                Het verbruikt dus geen energie

## Slide 3
Een apparaat heeft een Vermogen (P) in Watt (W)
Een apparaat staat een bepaalde tijd aan (t in h of t in s)
Vermogen is de hoeveelheid energie die nodig is om het apparaat één seconde te laten werken.

## Slide 5
Soorten energie
soorten
beweging
licht
warmte
elektriciteit
chemische
energie
energie
Wat een machine of
levend wezen nodig
heeft om iets te
kunnen doen.
wet van behoud
van energie
Energie ontstaat niet uit het niets
en verdwijnt niet in het niets
Q in J of Cal
komt van
een
energie
bron


kan van soort
veranderen
E in kWh of Ws
W in Nm
1 Cal = 4,1858 J
1 Ws = 1 J
1 kWh = 3,6 MWs

## Slide 6
Elektrische energie E in Ws of kWh watt sec kilo Watt uur
Vermogen P in W of kW watt kilo Watt
Tijd t in s of h seconde uur
E = P x t
Grootheden en eenheden?

## Slide 7
Elektrische energie E in Watt seconde Ws
Warmte energie Q in Joule J
1 Ws = 1 J
Grootheden en eenheden?

## Slide 8
km : h => km/h
g : cm3 => g/cm3
W x s => Ws
kW x s => kWs
kW x h => kWh
Eenheden herkennen

## Slide 9
Als een apparaat van 1000 W één uur aanstaat dan kunnen we de energie die verbruikt is bereken door:
E = P x t
E = 1000 W x 1 h
E = 1.000 Wh = 1 kWh
Je mag zelf een kiezen welke manier
Energie berekenen?
E = P x t
E = 1 kW x 1 h
E = 1 kWh

## Slide 10
Opdracht 1
Joppe heeft een computer met een vermogen van 300W. De energie meter geeft aan dat hij 12 kWh aan energie verbruikt heeft. Bereken hoelang hij op de computer gespeeld heeft.
Opdracht 2
Janneke heeft een stofzuiger van 1500W. Ze stofzuigt een half uur per dag. Bereken hoeveel energie ze gebruikt heeft in een jaar.
Opgave
Opdracht 3
Een bouwlamp heeft 64 kWh energie verbruikt in 128h. Bereken het vermogen van de lamp.

## Slide 11
Opdracht 1
E = 12 kWh
P = 300 W = 0,3kW
t = ?
t = E / p
t = 12 kWh / 0,3 kW
t = 40 h
Opgave
Opdracht 3
E = 64 kWh
P = ?
t = 128 h
P = E / t
P = 64 kWh / 128h
P = 0,5 kW = 500W
Opdracht 2
E = ?
P = 1500W = 1,5 kW
t = 365x 0,5 = 182,5h
E = P x t
E = 1,5 kW x 182,5h
E = 273,75 kWh

## Slide 12
Als een apparaat van 1000 W één uur aanstaat dan kunnen we de energie bereken die verbruikt is door:
E = P x t
E = 1000 W x 1 h = 1.000 Wh = 1 kWh
of
E = 1000 W x 3600s= 3.600.000 Ws
1 kWh = 3,6 MWs
1 Wh = 3.600 Ws
kilo = 1.000 = Mega = 1.000.000 =
kWh of Ws?

## Slide 13: Joule en Watt seconde
1 Ws = 1 J
3600Ws = 1 Wh
3.600.000 = 1 kWh
Grootheden en eenheden?

## Slide 14
1 Cal = 4,1858 J
1 Ws = 1 J
1 kWh = 3,6 MWs
2500 Ws
2,5 kWh
2500 kJ
7200 kJ
25 Cal
300 kWh
=
=
=
=
=
=
……..kJ
……..J
……..kWh
……..kWs
……..J
……..J
Grootheden, eenheden, factor en omrekenfactor
2,5
9 M
0,694
7200
105
1080 M
Omrekenen?

## Slide 15
Rechts onder de grootheid met klein lettertype soort aangeven.
Voorbeeld:
  Bewegingsenergie Ebew
  Elektrische energie Eel
  Chemische energie Ech
  Stralingsenergie Estr
Grootheden en eenheden?

## Slide 16
Grootheid |  | Eenheid |  | Eenheid
Energie | E |  |  | kWh
Vermogen | P |  |  | kW
Tijd | t | s |  | h
Grootheid |  | Eenheid |  | Eenheid
Energie | E |  |  | kWh
Vermogen | P |  |  | kW
Tijd | t | s |  | h
Energie
1 Ws = 1 J
3600Ws = 1 Wh
3.600.000 = 1 kWh