## Slide 1
Rendement 1
Energie

## Slide 2
Rendement
Het rendement is het percentage nuttige energie.
Laag rendement hoger rendement

## Slide 3
Het energie schema

## Slide 4
Energie omzetting
Elektriciteits centrale
Beweging naar
Elektriciteit
(generator)
Elektriciteit naar
Elektriciteit
(transformator)
Chemische energie
Naar warmte
Warmte naar stroming
(Beweging)
Stroming naar draaien
(beweging)
(Turbine)

## Slide 5: Rendement
Symbool in %
Rendement is het percentage
nuttige energie.
Energie omzetting

## Slide 6: Vermogen Energie
Ptoe
Pnuttig
Pongewenst
Etoe
Enuttig
Eongewenst
Energie omzetting

## Slide 7: Vermogen Energie
Ptoe
Pnuttig
Pongewenst
Etoe
Enuttig
Eongewenst
 | Grootheid | Eenheid
 | P nut | W
 | P ongewenst | W
Totaal | P toe | W
 | Grootheid | Eenheid
 | E nut | kWh of J
 | E ongewenst | kWh of J
Totaal | E toe | kWh of J
Energie omzetting

## Slide 8: Vermogen Rendement Energie
Ptoe
Pnuttig
Pongewenst
Etoe
Enuttig
Eongewenst
 | Grootheid | In %
 | P nut | 
 | P ongewenst | 100 % -
Totaal | P toe | 100 %
 | Grootheid | In %
 | E nut | 
 | E ongewenst | 100 % -
Totaal | E toe | 100 %
Energie omzetting

## Slide 9
Lamp | 60 W | 1 | 3W
% | 100 | 1,67 | 5
Energie omzetting
Een lamp van 60W levert 3 W nuttig vermogen.
Bereken het nuttig vermogen

## Slide 10: Een lamp van 60W heeft een rendement van 5%. Bereken het nuttig vermogen.
Lamp | 60 W | 0,06 | 3W
% | 100 % | 1 % | 5%
Energie omzetting

## Slide 11: Een lamp van 12 W levert 75% warmte. Bereken het nuttig vermogen.
Lamp | 12 W | 0,12 | 3W
% | 100 % | 1 % | 100%-75%= 25%
Energie omzetting

## Slide 12
Energie omzetting
Lamp | ? |  | 9W
% | 100 | 1 | 100%-75% = 25 %
Een lamp levert 9W licht en 75% warmte. Bereken het toegevoerd vermogen en ongewenste
van de lamp.

## Slide 13: Verhogen rendement.
Door nu de ‘afval energie’ een nieuwe bestemming te geven verhogen we het rendement.
Voorbeelden van rendement verhoging:
  Niet nuttige energie hergebruiken.
  Stadsverwarming of HR ketels.
  Toepassing nieuwe technieken zoals bijvoorbeeld energie zuinige lamp.
  Combineren van technieken zoals zonneboiler, aardwarmte enz.
Energie omzetting

## Slide 14: Rendement verhogen door hergebruik ongewenste energie
Etoe
Enuttig
E ongebruikt
Enuttig 2
Eongewenst
Energie omzetting