## Slide 1
Inzichtvragen elektriciteit.
Elektriciteit

## Slide 2
Twee identieke weerstandjes zijn in serie geschakeld. Als er een stroom loopt in deze schakeling, dan is de stroom in de 2e weerstand
1. gelijk aan;
2. de helft van;
3. kleiner dan, maar niet per se de helft van, de stroom in de 1e weerstand.
Serie.

## Slide 3
In bovenstaande schakeling wordt een koperdraadje over een lampje gespannen. Als je dit doet:
1. blijft alle lading door het lampje heen lopen;
2. stroomt de helft van de lading door het lampje en de andere helft door het draadje;
3. stroomt alle lading door het draadje;
4. geen van bovenstaande antwoorden.
De stroomdraad.

## Slide 4
De schakeling hierboven bestaat uit twee identieke lampjes die even fel branden.
Als je de schakelaar sluit,
1. gaat lampje A feller branden;
2. treedt er geen verandering op in lampje A;
3. gaat lampje A minder fel branden.
Serie of enkel?
Bij serie als R1 = R2 dan is U1 = U2
Als de schakelaar dicht is dan is U2 = 0 V
Dan is U1 = U tot
Meer spanning bij dezelfde lamp is een grotere stroom. Dus veel meer licht

## Slide 5
De vier lampjes hierboven zijn identiek. Welke schakeling geeft in zijn totaliteit meer licht?
1. Schakeling I;
2. Beide schakelingen geven evenveel licht;
3. Schakeling II.
Serie & Parallel.
Bij serie Utot = U1 + U2
Bij parallel Utot = U1 = U2
Grotere spanning meer stroom
(R = constant van een apparaat)
Gevolg meer licht.

## Slide 6
Wat gebeurt er als de schakelaar gesloten wordt?
1. Alleen Otto krijgt een schok;
2. Alleen Paul krijgt een schok;
3. Otto en Paul krijgen allebei een schok;
4. Geen van beiden krijgt een schok.
Schokkend.
Stroom kiest de makkelijkste weg dus bij Paul door de draad. Verder is de spanning over de lamp veel en veel groter dan over een stukje draad.
Gevolg Otto staat onder een spanning van bijna 230 V. Hij krijgt dus de schok

## Slide 7
Als je de grootte van een weerstand wilt bepalen gebruik je
1. schakeling 1;
2. schakeling 2;
3. schakeling 3.
Volt en Ampère meters.
Volt meter.
Weerstand groot altijd parallel aan het apparaat.
Ampere meter.
Weerstand klein altijd in serie met het apparaat.

## Slide 8
Als je steeds meer weerstand toevoegt aan de parallelschakeling hierboven wordt de totale weerstand tussen punt P en Q
1. groter;
2. blijft gelijk;
3. kleiner.
Parallel.
Denk aan een watervat.
Meer buisjes zorgt er voor dat het vat sneller leeg stroomt. Rv wordt dus kleiner.
Vuist regel bij parallel Rv is kleiner dan de kleinste weerstand.
Rv = Utot : Itot
Bij parallel is U constant en neemt I toe bij meer weerstanden

## Slide 9
Hoe groot is de vervangende weerstand Rt?
1. 3 Ω;
2. 27 Ω;
3. 9 Ω;
4. Hiervoor heb je meer informatie nodig.
Vervangweerstand.
Hoe moeilijk de schakeling ook. altijd
Rv = Utot : Itot
Rtot = 9V : 3A = 3Ω

## Slide 10
Als de spanning bij de bron verdubbelt,
1. Verdubbelt de stroom doordat de weerstand constant is
2. Blijft de stroom constant omdat de weerstand verdubbeld.
3. Blijft de stroom hetzelfde omdat de weerstand constant is.
Wet van Ohm
De weerstand in een schakeling veranderd niet zomaar.
Rv = Utot : Itot = Constant
U en I zijn evenredig
U twee maal zo groot I twee maal zo groot